渝（合）环准〔2023〕062号

重庆市合川区旭辉创业投资有限公司：

你单位报送的“行知路”项目（项目编码：2209-500117-04-01-122369）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区合阳城街道和钓鱼城街道，属新建性质。行知路西起规划涪滨路三期，向东展线，止于现状合肖路，与花滩大道顺接，全长5.24km，道路等级为城市主干路，设计速度50km/h，标准路幅宽度50m，双向六车道；濮湖大道与行知路连接段全长120m，纳入本项目实施，道路等级为城市次干路，设计时速40km/h，标准路幅宽32m，双向四车道。全线建设桥梁4座。项目配套建设村道保通、管网工程、综合管廊、公交系统、海绵城市和生态景观等。项目总投资89943.57万元，其中环保投资367万元，占总投资的0.4%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗或场地洒水抑尘；混凝土养护废水经沉淀池收集处理后回用于场地洒水抑尘；钻孔泥浆经静置沉淀后，上清液回用于场地洒水抑尘；基坑废水经集水井沉淀后排出围堰；施工人员生活污水依托周边旱厕收集处理后作农肥用。

（二）大气污染防治措施。加强施工管理，采用湿法作业，围挡施工，施工场地配备洒水、喷淋等降尘措施；施工车辆进出场进行清洗；施工场地不设置沥青熬制、搅拌等设施，混凝土及沥青均外购；对露天堆放易产生扬尘的物料及48小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物料予以覆盖；密闭运输土石方等易产生扬尘的物料。

（三）噪声污染防治措施。施工期：选用低噪声设备，合理布置施工场地和配置施工机械，降低组合噪声级，合理安排施工时间，严格控制夜间施工，施工道路沿线存在环境保护目标一侧设置硬质围挡隔声等，合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号。

①根据预测，本项目实施后，近期博爱精神病院昼间超标，夜间超标；中期昼间超标，夜间超标；远期昼间超标，夜间超标。目前博爱精神病院未投入使用，本项目拟在道路K2+820~K3+020右侧安装折檐式隔声屏，隔声屏总长200m，高3m，减缓本项目交通噪声对博爱精神病院的影响。②根据预测，远期合川新鸥鹏巴川府1栋、合川新鸥鹏巴川府5栋、34#散户居民、39#散户居民靠近拟建道路一侧、钓鱼城派出所、消防支队、花滩一号1幢、花滩一号2幢、西庭花园第一栋居民楼和重庆市育才职业教育中心宿舍楼夜间超标；另外根据土地利用规划图，本项目道路两侧规划有居住区，目前未实施，应加强后期噪声跟踪监测，预留监测及相应减缓措施费用，并根据验收监测以及跟踪监测的结果采取相应的防治措施，切实保障道路两侧各声环境功能区的环境质量。

（四）固体废物处置措施。施工期：在道路南侧设3处弃土场，弃土石方运至弃土场堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场；桥墩基础钻孔产生泥渣在工程区内干化后回填处置；生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。

（五）生态保护。陆生生态环境：①陆生植物：严格划定施工范围，施工范围内用地进行表土剥离，严禁乱砍滥伐，对占地内长势较好，具有景观价值的树木进行移植；对未及时回填临时堆土、开挖边坡、填土区域进行防雨布遮盖，四周用重石块压实。施工结束后对施工迹地、弃土场、表土堆场和高速辅道等清理并进行植被恢复，严禁引入外来入侵物种；②陆生动物：严格控制施工作业范围，保护野生动物赖以生存的环境；优化施工作业程序，避免因灯光、施工噪声对周围动物栖息的惊扰；加强对施工人员的野生动物保护宣传，施工过程不得捕猎野生动物。水生生态环境：浦家河中桥在枯水期施工，设置土石围堰；严禁施工废渣、废水倾倒入河；做好遮盖，防止雨水冲刷；禁止施工人员捕捞水生生物等行为。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年11月21日

抄送：重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆后科环保有限责任公司。