渝（合）环准〔2023〕063号

重庆凯顺机械有限公司：

你单位报送的“机械加工及铸造”项目（项目编码：2304-500117-04-01-437786）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司（统一社会信用代码：91500103304944721G）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于改扩建性质，位于重庆市合川区大石街道长安路8号，在现有的机加厂房内新建1条粘土砂铸造生产线和1条覆膜砂铸造生产线，在机加厂房南侧新建1栋库房，在办公楼1F新建食堂。项目现有工程年产汽车配件15万件、摩托车配件15万件、农机配件15万套，本次扩建项目产品方案不变，新增铸造工序，配件半成品件不再外购，转为由本厂铸造，铸造后机加和喷塑沿用现有工程生产设备进行。项目总投资8560万元，其中环保投资100万元，占总投资的1.17%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。工人洗手废水和餐饮废水经过隔油预处理后同喷淋塔废水和生活污水一起排入厂区现有的一体化污水处理设施处理（处理工艺为“A/O”），达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后，经市政污水管网排入渭沱污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。该项目需在废水能接入渭沱污水处理厂之后，方可投入运营。

（二）大气污染防治措施。（1）熔化废气：采用集气罩收集，经“1#火星捕捉器+布袋除尘器设施”处理后，通过DA003排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求。（2）粘土砂制芯、造型废气和粘土砂浇注废气：粘土砂造型、制芯废气和粘土砂浇注废气通过集气罩收集，经“2#布袋除尘器”处理后，通过DA004排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。（3）粘土砂处理废气：落砂和砂再生废气通过半封闭式集气罩收集，经“3#布袋除尘器”处理后，通过DA005排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。（4）覆膜砂制芯废气、覆膜砂浇注废气和覆膜砂落砂废气：覆膜砂制芯和浇注废气分别通过不同的密闭集气罩收集、覆膜砂落砂废气通过半封闭式集气罩收集，经“4#碱液喷淋+干式过滤+布袋除尘器+活性炭吸附设施”处理后，通过DA006排气筒（15米）排放。满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。（5）抛丸废气和打磨废气：抛丸废气经过抛丸机自带的布袋除尘器处理，打磨废气通过集气罩收集经“5#布袋除尘器”处理后与处理后的抛丸废气一起通过DA007排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。（6）食堂油烟：经油烟净化器处理后引至屋顶排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求。（7）项目铁水包维修废气通过移动式滤筒除尘器（含集气设备）处理后无组织排放，无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废活性炭、废滤棉、废油、废油桶、废含油棉纱手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。不合格产品、金属边角料、清理除尘灰回用于生产；废覆膜砂送回厂家进行再生处理；炉渣、其他除尘灰、喷淋塔沉渣、废粘土砂、废滤筒、铁水包维修废料外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，项目扩建完成后厂区机加区域、油料间、危废暂存间和一体化污水处理设施为重点防渗区，原辅料区和一般固废暂存区为一般防渗区，其他区域为简单防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）电磁辐射。使用质检合格的设备；加强中频炉操作人员的培训和学习；在中频设备旁设置警示标志，警告无关人员尽量远离设备；合理安排操作人员的操作时间，尽量降低电磁辐射影响。

（八）严格执行排污总量控制。本次扩建完成后，全厂排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.1吨/年、氨氮0.013吨/年；颗粒物13.27吨/年、非甲烷总烃0.4203吨/年、甲醛0.014吨/年、酚类0.009吨/年、二氧化硫0.987吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年11月23日

抄送：重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆众致环保有限公司。