渝（合）环准〔2023〕065号

重庆景旭实业有限公司：

你单位报送的“合川区土场生活垃圾压缩转运站建设项目”（项目编码：2303-500117-04-01-665122）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司（统一社会信用代码：915001076635719127）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于新建性质，位于合川区土场镇TD-41-07/01地块（微车基地污水处理厂旁），总占地面积13100m2，建筑面积1703.62m2，建设转运站主体建筑及配套辅助设施，主要包括压装车间、大件垃圾及园林垃圾破碎车间、辅助用房、地磅、污水池、洗车台、污水处理系统，停车位等其它配套的公辅设施和环保设施。本项目设计近期压缩生活垃圾100 t/d，远期压缩生活垃圾150 t/d（大件垃圾及园林垃圾处理30 t/d）。本项目主要服务土场镇（含土场镇区和天顶汽车城）、清平镇。项目总投资4922.06万元，其中环保投资65.5万元，占总投资的1.33%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。冲洗废水、喷淋废水与生活污水一起经自建污水处理设施处理（处理工艺为“调节+预处理（篮式过滤器+气浮）+分段式MBR（反硝化+硝化+超滤）”），pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、色度、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），总汞、总镉、总铬、 六价铬、总砷、总铅执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准），然后经市政污水管网排入微车配件产业基地污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。在微车配件产业基地污水处理厂投运前，项目不得投入运营，确保项目废水能够通过管网接入微车配件产业基地污水处理厂处理后达标排放。压缩产生的渗滤液，随转运的生活垃圾一起运至合川垃圾焚烧发电厂处置，运输过程全密闭。

（二）大气污染防治措施。（1）生活垃圾卸料、压缩废气：生活垃圾压缩作业区、转运空间全密闭处理，废气经集气口负压收集后引至一体化除臭设备（采用“喷淋+碱洗”工艺）处理后，通过DA001排气筒（15米）排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。（2）大件垃圾、园林垃圾破碎过程废气：大件垃圾及园林垃圾破碎过程产生的颗粒物采用集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，通过DA002排气筒（15米）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）影响区标准限值。（3）无组织废气：生活垃圾的卸料、压缩过程未被收集到的废气经过植物液喷雾系统降尘处理后无组织排放，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。有害垃圾（废药品、废杀虫剂、消毒剂和溶剂、废电池、废荧光灯管、废含汞温度计、废油漆等）废液压油、废机油、废油桶、药剂包装物等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。车辆检修产生的部分零部件、废轮胎、废金属和离子新风系统废过滤网外售物资回收单位；生活垃圾、废劳保用品、污水处理站污泥与进站的生活垃圾一起进行压缩和转运，送至合川生活垃圾焚烧发电厂处理。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，危废间、压缩作业区地面、污水池以及车间内排水沟等区域为重点防渗区，大件垃圾及园林垃圾破碎车间以及压装车间除了压缩作业区外的其他区域地面为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.078吨/年、氨氮0.012吨/年；颗粒物0.972吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年11月27日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆港力环保股份有限公司。