渝（合）环准〔2023〕070号

重庆市合川区林海石业有限公司：

你单位报送的“林海石灰石矿山技改工程”（项目编码：2303-500117-07-02-623404）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆中煤科工工程技术咨询有限公司（统一社会信用代码：91500000059874087W）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目位于重庆市合川区盐井街道许家村七社。矿山开采依托现有生产系统，拟建项目对现有矿石加工生产工艺进行技术改造，技改后矿山开采及产品规模不变，仍为100万t/a，其中更换现有1条破碎筛分生产线给料设备，生产碎石、瓜石、米石、石粉等产品，该生产线生产规模从100万t/a减少至70万t/a；在现有矿区范围已采区内新建1条机制砂生产线，主要由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机、冲击破、对辊机、中转仓、皮带输送机等组成，生产整形骨料、机制砂等产品30万t/a。项目总投资4900万元，其中环保投资300万元，占总投资的6.12%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。施工期：结构养护、车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘，生活污水依托化粪池收集处理后作农肥用。运营期：①食堂废水依托现有隔油池（容积10m3）隔油处理后，与生活污水一并进入办公楼现有化粪池（容积10m3）处理后作农肥用。②现有工业广场西南侧现设有1套车辆冲洗设施及配套1座隔油沉淀池（300m3），车辆冲洗废水经隔油沉淀池收集处理后回用于车辆冲洗、道路洒水抑尘等。③初期雨水：矿区初期雨水通过沉淀池（200m3）及集水池（1650m3）收集处理后回用于洒水降尘等；现有工业广场初期雨水依托隔油沉淀池（300m3）收集处理后回用于洒水降尘等；新建机制砂车间工业广场四周新建截排水沟，并与全厂截水沟相连，新建机制砂车间工业广场初期雨水经截排水沟收集至沉淀池（200m3）及集水池（1650m3），沉淀后回用于洒水降尘等。

（二）大气污染防治措施。施工期：加强施工管理，采取湿式作业，洒水抑尘，设置围挡，加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。运营期：①破碎筛分车间为彩钢封闭结构，仅保留人员及运输车辆进出口，皮带运输机等设备均为封闭式，生产车间顶部、进料口上部、皮带输送两侧均设置喷雾设施，破碎、筛分设施设集气罩，配套1台布袋除尘器收集处理粉尘，废气经处理后通过DA001排气筒（20米）排放；②机制砂车间为彩钢封闭结构，仅保留人员及运输车辆进出口，皮带运输机等设备均为封闭式，其中一级破碎产尘点设集气罩、二级破碎产尘点设集气罩、冲击破产生点设置集气罩，配套1台袋式除尘器收集处理粉尘，废气经处理后通过DA002排气筒（20米）排放；机制砂车间一级筛分产尘点设集气罩、二级筛分产尘点设集气罩、成品筛产尘点设集气罩，配套1台袋式除尘器收集处理粉尘，废气经处理后通过DA003排气筒（20米）排放；上述粉尘治理后满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“影响区”标准要求。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求。

无组织排放：碎石、瓜石、米石、整形骨料装卸过程均位于半封闭料仓中，石粉、机制砂装卸均在筒仓内。①1#料仓采用彩钢封闭结构，碎石、瓜石、米石产品经输送皮带至料仓，料仓卸料区上部设洒水喷雾装置降尘；②石粉、机制砂经皮带分别至2座150t筒仓（位于1#料仓），筒仓顶部分别设置单机收尘器；

③2#、3#、4#料仓采用彩钢封闭结构，不同规格整形骨料产品经输送皮带至料仓，各料仓卸料区上部设洒水喷雾装置降尘。无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）噪声污染防治措施。施工期：选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，合理安排施工时间，合理施工布局。运营期：加强设备维护保养，对破碎机、筛分机等设备进行基础减振，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。施工期：弃土石用于台阶边坡砌筑，建筑垃圾运往当地指定的渣场处理，生活垃圾收集交当地环卫部门处理。运营期：废润滑油及废弃的含油抹布等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。沉淀池泥沙和泥土送现有排土场堆存。

（五）生态保护。加强管理，规范施工。建立矿山生态环境保护长效管理机制，按照“边开采、边恢复”的原则，有效落实采区、排土场等生态恢复措施，并做好闭矿期生态保护工作。严格落实报告表中提出的各项生态保护和生态恢复措施。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。废气排入环境总量控制指标：颗粒物11.49吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年12月12日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆中煤科工工程技术咨询有限公司。